## Slide 2
2
Lavorazione
Attività agricola. Fresatura del terreno
Trattore in movimento
Attrezzature
Contatto con organi lavoratori in movimento
Notes: Dati anno 2017

## Slide 3
3
Descrizione
Dove ha avuto origine il problema?
Durante la fresatura di un terreno agricolo si rendeva necessario correggere la profondità di “zappatura” regolando il sistema di attacco a tre punti della zappatrice alla trattrice.
Cosa è successo?
L’agricoltore scendeva dal trattore in funzione e si avvicinava con i piedi alla zappatrice sul terreno già lavorato e quindi friabile, scivolando così nella zona operativa della macchina.
Esito del trauma:
Amputazione piede.
Contatto:
Schiacciamento delle dita tra il pezzo in caduta e il pavimento.
Notes: Dati anno 2017

## Slide 4
4
Perché è avvenuto l’infortunio
  Valutazione non corretta del rischio da parte dell’infortunato.
  Mancato fermo del motore della trattrice.
  Mancato scollegamento della presa di forza che, attraverso l’albero cardanico, trasferisce il moto e la potenza alla zappatrice.
  Avvicinamento alla zona pericolosa della zappatrice in moto.
  Schermatura insufficiente della zappatrice.
Notes: Dati anno 2017

## Slide 5
5
Come prevenire
Le azioni di prevenzione
Conservare in buona manutenzione ed efficienza le protezioni previste dai costruttori e ricordarsi sempre che le macchine agricole, anche se dotate di tutte le protezioni, spesso hanno un elevato “rischio residuo”, pertanto 3 sono le regole basilari “salva vita” da seguire sempre:
  non sottovalutare mai il pericolo costituito da questo “rischio residuo” ma averne consapevolezza;
  non permettere a nessuno, colleghi, terzi e specie minori di avvicinarsi alla macchina agricola in funzione;
  per qualsiasi intervento manuale di controllo o regolazione a terra vicino alla trattrice ed alle relative macchine agricole operatrici collegate, prima di scendere dalla cabina di guida ricordarsi sempre di:
    tirare il freno a mano;
    disinnestare la presa di potenza del trattore dalla cabina di guida;
    spegnere la trattrice.
Notes: Dati anno 2017

## Slide 6
6
Grafica dell’evento
Sede del contatto | Agente materiale contatto
Piede | Amputazione
INCIDENTE
Tipologia incidente | Agente materiale incidente
Contatto con organi lavoratori in movimento | Macchina fresatrice
TRAUMA
coincidente
con il
CONTATTO
Notes: Dati anno 2017

## Slide 7
7
Fattori determinanti evento
Attività dell’infortunato | L’infortunato non ha fermato il motore della trattrice e non ha, in alternativa, scollegato la presa di forza che, attraverso l’albero cardanico, trasferisce il moto e la potenza alla macchina operatrice(zappatrice).
 | L’infortunato si è avvicinato alla zona pericolosa e della zappatrice in moto.
Utensili e macchine | La schermatura della zappatrice era insufficiente.
Notes: Dati anno 2017

## Slide 8
Notes: Da inserire solo alla fine del corso